## Slide 1
GEM5 · CHI · PUBLIC-SOURCE PROXY
双核 2×2 CHI
共享 SLC 替换策略分析
True LRU · Fixed-seed Random · Deterministic 2-bit SRRIP
2
CPU / RNF
1
共享 HNF
16,384
SLC lines
公开源码代理负载 · 不是 SPEC CPU2006 · 所有结果均非 SPEC 分数
正式 ROI：2B ticks / policy · 2026-07-30

## Slide 2
DUAL-CORE CHI / GEM5
实验问题与结果口径
02
公开源码代理 · 非 SPEC CPU2006
2 / 17
3
替换策略
LRU / Random / SRRIP
2B
固定 ticks / 策略
每核 4,597,700 cycles
1
共同满载 checkpoint
相同 workload / memory / cache
核心问题
• 在真实双核竞争同一 HNF/SLC 时，替换策略如何影响两核 IPC？
• victim 减少是否一定转化为更高系统性能？
• HNF 排队与 NoC 热点能否解释策略差异？
严格分类
libquantum 0.2.4 与 OMNeT++ 3.3.2
是公开源码代理程序。
不是 SPEC CPU2006 workload；
任何 IPC 都不是 SPEC 分数。

## Slide 3
DUAL-CORE CHI / GEM5
2×2 Mesh：2 CPU / 2 RNF / 1 HNF
03
公开源码代理 · 非 SPEC CPU2006
3 / 17
Router 0
(0,0)
Router 1
(1,0)
Router 2
(0,1)
Router 3
(1,1)
CPU0 / L1 / L2
RNF0 · 0x00
CPU1 / L1 / L2
RNF1 · 0x04
SN 0x80 → Memory
共享 HNF · 0x90
SLC 1 MiB
1024×16×64 B
Router 2 为纯中转；HNF 位于 (1,1)，汇聚两个 RNF 的共享请求。

## Slide 4
DUAL-CORE CHI / GEM5
固定 CPU / workload 映射
04
公开源码代理 · 非 SPEC CPU2006
4 / 17
CPU0
PID 100
libquantum 0.2.4
Shor 公开源码代理
参数
1397 8
私有 L1/L2
RNF0 · 0x00
映射在 LRU / Random / SRRIP 间保持不变
CPU1
PID 101
OMNeT++ 3.3.2
Token Ring 公开源码代理
参数
-f omnetpp.ini
私有 L1/L2
RNF1 · 0x04
映射在 LRU / Random / SRRIP 间保持不变

## Slide 5
DUAL-CORE CHI / GEM5
这是双核混合负载，不是单程序多线程
05
公开源码代理 · 非 SPEC CPU2006
5 / 17
独立地址空间 A
CPU0 / PID100
独立地址空间 B
CPU1 / PID101
同一 gem5 实例
同一时间窗口
共享 HNF/SLC
发生真实竞争
不允许的解释
≠ 一个程序跨两核并行 ≠ 两次单核结果拼接 ≠ 策略间交换 CPU 映射

## Slide 6
DUAL-CORE CHI / GEM5
公平起点：同一严格满载 checkpoint
06
公开源码代理 · 非 SPEC CPU2006
6 / 17
1,378,457,840
Checkpoint tick
全局 drain 后保存
16,384 / 16,384
SLC valid / capacity
每 set 最大 16 valid ways
[4.394M, 3.176M]
CPU progress
CPU0 / CPU1 累计指令
三策略相同
• gem5 binary、拓扑、时钟、内存、私有缓存、SLC/SF 内容
• 两个 ELF、参数、cwd、CPU/RNF 固定映射与进程内存状态
• 固定 2B-tick ROI、stats reset 边界与 Random seed 20260730
唯一变量
SLC replacement policy
LRU / Random / SRRIP

## Slide 7
DUAL-CORE CHI / GEM5
Phase A Fill/Warm-up → Phase B Replacement ROI
07
公开源码代理 · 非 SPEC CPU2006
7 / 17
冷启动
tick 0
双进程 active
第一次满载
1,264,513,580
[4.133M, 3.146M]
严格 checkpoint
1,378,457,840
16,384 / 16,384
正式 ROI
+2B ticks
reset stats 后
Warm-up 不计入策略性能比较
ROI 内两核始终 active 且持续 replacement

## Slide 8
DUAL-CORE CHI / GEM5
三种替换策略的精确定义
08
公开源码代理 · 非 SPEC CPU2006
8 / 17
LRU
oldest ← recency → newest
• 命中更新 recency
• 选择最久未使用有效 line
• 无效 way 优先
Random
way = RNG(seed) % valid
• 满组时均匀选择有效 way
• 固定 seed = 20260730
• 三次短复现逐值一致
2-bit SRRIP
0 · 1 · 2 · 3
• Hit → RRPV 0；Insert → 2
• 优先 RRPV 3
• 否则饱和老化直到有候选
SRRIP ≠ BRRIP / DRRIP；本实验不使用模糊的“RRIP”标签。

## Slide 9
DUAL-CORE CHI / GEM5
满载与持续替换：三策略均满足有效性条件
09
公开源码代理 · 非 SPEC CPU2006
9 / 17
100%
三策略峰值占用
16,384 / 16,384 lines
> 2.81M
Full SLC cycles
每个策略都持续满载
> 57.9K
Replacement / victim
每个策略均大于 0
Full SLC cycles（百万）
2.860
LRU
2.814
Random
2.866
SRRIP
Total SLC victims
57,925
LRU
59,135
Random
58,192
SRRIP

## Slide 10
DUAL-CORE CHI / GEM5
每核 IPC：Random 在当前窗口领先
10
公开源码代理 · 非 SPEC CPU2006
10 / 17
CPU0 / libquantum proxy IPC
1.3767
LRU
1.3846
Random
1.3815
SRRIP
CPU1 / OMNeT++ proxy IPC
0.2045
LRU
0.2238
Random
0.2054
SRRIP
相对 Random：LRU -0.57% / -8.64%；SRRIP -0.23% / -8.21%（CPU0 / CPU1）

## Slide 11
DUAL-CORE CHI / GEM5
Aggregate IPC：固定共同 cycle 的系统吞吐
11
公开源码代理 · 非 SPEC CPU2006
11 / 17
Aggregate IPC = (CPU0 inst + CPU1 inst) / common cycles
1.5812
LRU
1.6084
Random
1.5869
SRRIP
相对 Random
LRU
−0.02723
−1.6927%
SRRIP
−0.02155
−1.3396%
Random = 1.608441（本窗口最高）

## Slide 12
DUAL-CORE CHI / GEM5
Clean / Dirty / Total victim：数量少不等于 IPC 高
12
公开源码代理 · 非 SPEC CPU2006
12 / 17
Victim 构成
LRU
6,086
51,839 dirty
57,925
Random
6,451
52,684 dirty
59,135
SRRIP
5,960
52,232 dirty
58,192
相对 Random
LRU
−1,210 victims
−2.0462%
SRRIP
−943 victims
−1.5947%
但二者 aggregate IPC 都低于 Random

## Slide 13
DUAL-CORE CHI / GEM5
Victim-by-RNF：RNF0 是主要 requester
13
公开源码代理 · 非 SPEC CPU2006
13 / 17
LRU
51,007
6,918
Random
51,669
7,466
SRRIP
51,286
6,906
归属含义
• 按触发 replacement 的 requester/RNF 计数
• 三策略 RNF0 占约 87%–88%
• 不是被替换 line 的原始 owner
每行 RNF0 + RNF1
严格等于 total victim

## Slide 14
DUAL-CORE CHI / GEM5
SLC / SF 命中与占用
14
公开源码代理 · 非 SPEC CPU2006
14 / 17
SLC hit rate（%）
1.376
LRU
1.355
Random
1.290
SRRIP
SF hit rate（%）
2.325
LRU
1.988
Random
2.433
SRRIP
ROI 峰值占用
LRU
16,384 / 16,384 · 100%
Random
16,384 / 16,384 · 100%
SRRIP
16,384 / 16,384 · 100%
LRU 末态 16,382 lines 是一致性失效后的瞬时小幅下降；起点和峰值仍为精确满载。

## Slide 15
DUAL-CORE CHI / GEM5
HNF 服务：Random 的排队和可见延迟更低
15
公开源码代理 · 非 SPEC CPU2006
15 / 17
HNF service stalls（百万）
3.109
LRU
2.818
Random
3.110
SRRIP
Accepted → visible latency（cycle）
10.213
LRU
9.968
Random
10.219
SRRIP
相对 Random：LRU / SRRIP service stalls 均约 +10.3%，延迟约 +2.5%。

## Slide 16
DUAL-CORE CHI / GEM5
NoC traffic 与热点：HNF Router 始终最热
16
公开源码代理 · 非 SPEC CPU2006
16 / 17
NoC traffic score（百万 flit-events）
6.354
LRU
6.385
Random
6.373
SRRIP
热点排序（所有策略一致）
#1
Router 3 · (1,1)
HNF
#2
Router 1 · (1,0)
SN
#3
Router 0 · (0,0)
双 RNF
#4
Router 2 · (0,1)
Transit
LRU / SRRIP 比 Random 少 0.483% / 0.187% traffic，
但没有获得更高 IPC。

## Slide 17
CONCLUSION / REPRODUCE
结论：本窗口中 Random 性能最好
1.608441
Random aggregate IPC
−1.6927%
LRU vs Random
−1.3396%
SRRIP vs Random
如何解释
• LRU / SRRIP victim 更少，但 HNF service stall 约高 10.3%
• 替换数、命中组合、排队与每核进展共同决定 IPC
• 结论限定于当前代理负载、拓扑、checkpoint 与 2B-tick ROI
不可越界
公开源码代理 ≠ SPEC CPU2006
一次正式运行 ≠ 置信区间
当前排序 ≠ 普适策略排名
复现：README.md · EXPERIMENT_REPORT_ZH.md · manifest.json · analysis/*.csv
public-source proxy; not SPEC CPU2006