## Slide 1
GEM5 · CHI · PUBLIC PROXY
6×4 NoC 与 HN-F
SLC 替换策略性能分析
Pseudo-random vs. LRU（命令行兼容 lsu）
架构 · 建模方法 · 流水打拍 · 性能差异 · 流量热点
公开源码代理负载；非 SPEC CPU2006 合规结果
Public open-source SPEC-like proxy workloads; not SPEC CPU2006 binaries, runs, or reportable scores
24 ROUTERS
16 HN-Fs
48-bit PA HASH
2026-07-30

## Slide 2
CHI HN-F / GEM5
结论先行：同一模型、同一公开源码执行，仅替换策略变化
02
2 / 12
+0.00%
libquantum · LRU 相对伪随机
IPC 2.2874 → 2.2874
+0.00%
omnetpp · LRU 相对伪随机
IPC 2.2338 → 2.2338
+0.00%
两 workload 几何平均（描述）
每个 workload 相同固定指令区间（weight=1）
0.020
最大 HNF 流量 CV
0 表示完全均匀；越小越均衡
本轮得到什么
• 架构：6×4 mesh、16 个 2 MiB SLC/SF HN-F、真实 SN/DDR 边界。
• 分流：CMN SCG 单 bit-lane XOR，16 项 HNF target table。
• 性能：两个公开源码代理负载使用相同固定指令区间。
• 热点：按 Router × channel × E/S/W/N 统计 flit 与 stall。
对比约束
• CPU、cache、NoC、HN-F 容量与所有 latency 参数保持一致。
• 伪随机固定 UInt64 seed；LRU 使用 last-use stamp；SF 始终 LRU。
• 每个 workload 为固定 weight=1 测量区间；IPC 直接来自 stats。
• 所有图表来自 stats.txt；结果仅代表公开源码代理负载。
依据：analysis/summary.json；policy_comparison.csv

## Slide 3
CHI HN-F / GEM5
建模架构：图 23.2 的 Router + HN-F 子集
03
3 / 12
R0_0
HN-F
R1_0
HN-F
R2_0
HN-F
R3_0
HN-F
R4_0
HN-F
R5_0
R0_1
HN-F
R1_1
HN-F
R2_1
HN-F
R3_1
HN-F
R4_1
HN-F
R5_1
R0_2
HN-F
R1_2
HN-F
R2_2
HN-F
R3_2
HN-F
R4_2
HN-F
R5_2
R0_3
R1_3
HN-F
R2_3
R3_3
R4_3
R5_3
拓扑常量
• 24 Router / 38 条最近邻双向链路
• 16 HN-F：前三行各 5 个，顶行 (1,3) 1 个
• HN-F 均接 P1/D0；Router 采用确定性 XY 路由
• CPU 2.3 GHz；Router / HN-F 1.8 GHz
• 图中的 CCG、HNI、RNI、Debug、I/O 均不进入模型
• SE 代理运行：单 RN 位于 R(0,0)，SN/DDR 在 R(5,0)
依据：架构图第23.2.pdf；configs/example/noc_config/chi_6x4_hnf.py

## Slide 4
CHI HN-F / GEM5
CMN HN-F Hash：先选择 TgtID，再由 Router 路由
04
4 / 12
index[0] = PA[6] ⊕ PA[10] ⊕ PA[14] ⊕ …
index[1] = PA[7] ⊕ PA[11] ⊕ PA[15] ⊕ …
index[2] = PA[8] ⊕ PA[12] ⊕ PA[16] ⊕ …
index[3] = PA[9] ⊕ PA[13] ⊕ PA[17] ⊕ …
48-bit PA masks
0x444444444440
0x888888888880
0x111111111100
0x222222222200
hash index → 16-entry HNF Node-ID table
连续 1024 条 cache line 的单元测试：
每个 HN-F 精确命中 64 条
为何 Hash 不写进逐跳 Router？
• CMN 的 SCG/SAM 在请求进入 NoC 前选择 HN-F target。
• Cache2ChiBridge 根据 PA 计算 index，并把对应 Node ID 写入 REQ.TgtID。
• Router 只解码 TgtID 坐标并做 XY 路由；DAT 和 CompAck 沿用事务已选 HN-F。
• 这样既保持 CMN 语义，也保证一笔事务的所有 flit 身份一致。
目标均匀 ≠ 链路无热点
依据：Arm CMN-650 TRM SCG HN-F hash；Cache2ChiBridgeData.cc

## Slide 5
CHI HN-F / GEM5
HN-F 模型：协议控制与 SLC/SF 时序解耦
05
5 / 12
CHI Link
REQ/RSP/DAT/SNP
HomeLinkLayer
credit / retry
HnfCoherency
Controller
PoCQ / SEQ
hazard / retire
SlcSnoopFilter
child ClockedObject
SLC
2 MiB
SF
2 MiB
SN /
DDR
关键协议语义
RetryAck / PCrdGrant · DBID / CompAck · directed/broadcast snoop · dirty victim → WriteNoSnpFull · generation token / Replay · drain/checkpoint
依据：HomeNodeFull、HnfCoherencyController、SlcSnoopFilter

## Slide 6
CHI HN-F / GEM5
Router 模型：四通道、credit 反压与可定位热点统计
06
6 / 12
LOCAL P0–P3
输入采样 / Queue
→ route decode
→ per-output arbitration
→ credit-gated commit
W
E
N
S
REQ
RSP
SNP
DAT
成功传输计数（exact once）
• localInjectedFlits / localDeliveredFlits：按 CHI channel。
• internalReceivedFlits / internalSentFlits：按 channel × E/S/W/N。
• 仅在实际 dequeue/enqueue 成功处加一；retry 不重复计数。
反压计数（port-direction cycles）
• internalOutputStallCycles：方向链路 credit/peer backpressure。
• localInjection/DeliveryStallCycles：按 channel × P0–P3。
依据：ChiRouterRefModel::trafficStats

## Slide 7
CHI HN-F / GEM5
模型中的打拍位置与推进逻辑
07
7 / 12
reqIngress
N：CC 接收
reqReady
N+1：可发射
in-flight
固定/附加 latency
respPending
完成拍
respVisible
下一 child edge
child edge 内固定顺序
① expose pending response
② expose ingress request
③ complete old in-flight
④ issue ready request
⑤ register next-cycle credit
不允许新 issue 在同一 wakeup 完成
因果约束：accepted < issue < complete < visible
mutation 内部寄存边界
U0
decode + token
U1
resource + lock
U2
array write
U3
check + latch
默认 child cycles：lookup 4 · fill 4 · update 3
+ dirty victim 3 · + SF evict 2 · replay 2 · init 16
依据：HnfSLCSF::wakeup / advanceMutation；SlcSnoopFilter parameters

## Slide 8
CHI HN-F / GEM5
性能方法：公开 ELF 成对运行、固定区间、同配置归因
08
8 / 12
1
固定输入
静态 ELF + 参数 + source hash
2
成对运行
pseudo_random(seed=固定) / LRU
3
区间采集
IPC、HNF、Router、stall、latency
4
程序级汇总
fixed instruction interval, weight=1
5
比较与作图
IPC=1/CPI；输出 CSV/JSON/PPT
实验矩阵
libquantum
pseudo_random
LRU / lsu
omnetpp
pseudo_random
LRU / lsu
主要性能指标
interval IPC · SLC/SF hit · victim · service stall
accepted→visible latency · HNF CV · router flit/stall
依据：libquantum 0.2.4 upstream Shor proxy (fixed RNG seed)；OMNeT++ 3.3.2 public Token Ring sample proxy；非 SPEC

## Slide 9
CHI HN-F / GEM5
性能差异：公开源码代理负载测量区间 IPC
09
9 / 12
Chart: 
| libquantum | omnetpp
Pseudo-random | 2.2874 | 2.2338
LRU | 2.2874 | 2.2338
策略差异
libquantum
+0.00%
未触发 victim · 仅描述
omnetpp
+0.00%
未触发 victim · 仅描述
几何平均
+0.00%
依据：公开源码固定指令区间；非 SPEC CPU2006；无 victim 时不做替换策略归因

## Slide 10
CHI HN-F / GEM5
替换策略归因边界：SLC 行为指标
10
10 / 12
指标
libquantum
伪随机
libquantum
LRU
omnetpp
伪随机
omnetpp
LRU
SLC hit（区间）
119
119
634
634
clean victim
0
0
0
0
dirty victim
0
0
0
0
service stall
7219
7219
175
175
accepted→visible
6.04
6.04
6.01
6.01
Router flit
1743688
1743688
226928
226928
解释原则：替换算法只决定满组 victim way；invalid way 始终优先，SF 始终 LRU，其他 pipeline/容量/时钟不变。
依据：公开源码代理负载；非 SPEC CPU2006；workload_summary.csv

## Slide 11
CHI HN-F / GEM5
流量热点：Router 内部发送 Flit 热力图
11
11 / 12
libquantum · pseudo_random
R00
217462
R10
241798
R20
202116
R30
175833
R40
149568
R50
104172
R01
120170
R11
81632
R21
56159
R31
50587
R41
45016
R51
35812
R02
56180
R12
61726
R22
36234
R32
30666
R42
25101
R52
19536
R03
8820
R13
12076
R23
3256
R33
3256
R43
3256
R53
3256
hot R1_0
link R5:DAT/W 104172
stall R0:REQ/E 0
libquantum · LRU
R00
217462
R10
241798
R20
202116
R30
175833
R40
149568
R50
104172
R01
120170
R11
81632
R21
56159
R31
50587
R41
45016
R51
35812
R02
56180
R12
61726
R22
36234
R32
30666
R42
25101
R52
19536
R03
8820
R13
12076
R23
3256
R33
3256
R43
3256
R53
3256
hot R1_0
link R5:DAT/W 104172
stall R0:REQ/E 0
omnetpp · pseudo_random
R00
20477
R10
26461
R20
24422
R30
23658
R40
22760
R50
17582
R01
15939
R11
10416
R21
7496
R31
6963
R41
6266
R51
6106
R02
7754
R12
8216
R22
5268
R32
4653
R42
3984
R52
3345
R03
1201
R13
1753
R23
552
R33
552
R43
552
R53
552
hot R1_0
link R5:DAT/W 17582
stall R0:REQ/E 0
omnetpp · LRU
R00
20477
R10
26461
R20
24422
R30
23658
R40
22760
R50
17582
R01
15939
R11
10416
R21
7496
R31
6963
R41
6266
R51
6106
R02
7754
R12
8216
R22
5268
R32
4653
R42
3984
R52
3345
R03
1201
R13
1753
R23
552
R33
552
R43
552
R53
552
hot R1_0
link R5:DAT/W 17582
stall R0:REQ/E 0
依据：router_hotspots.csv；四图共用绝对色标；数值为单一公开代理执行 flit

## Slide 12
结论与可复现入口
结论
• LRU 相对伪随机：libquantum +0.00%，omnetpp +0.00%。
• 两 workload 几何平均性能变化 +0.00%。
• CMN XOR 对连续 cache-line 地址严格均匀；真实 workload 的均衡度以 HNF CV 为准，XY 路径仍可能形成热点。
• 未触发 SLC victim：libquantum, omnetpp；对应性能差仅作描述，不归因替换策略。
复现入口
configs/example/kmhv2_chi_6x4_hnf_se.py
util/xs_scripts/chi_hnf_spec06.py
run-se --libquantum-bin … --omnetpp-bin …
analyze --output …
util/xs_scripts/chi_hnf_presentation.py
--summary …/analysis/summary.json
公开源码代理负载，非 SPEC CPU2006。二进制/INI/gem5/config 均以 SHA-256 固化。
END